排污许可证

（副本）

中华人民共和国生态环境部监制

徐州市生态环境局印制

持证须知

一、本证根据《排污许可管理办法（试行）》及相关文件制定和发放。

二、应当在生产经营场所内方便公众监督的位置悬挂本证正本。禁止涂改、伪造本证。禁止以出租、出借、买卖或者其他非法方式转让本证。

三、本证应当包含持证单位所有纳入排污许可管理的废水和废气排放口，未载明但排放废水和废气的，属于违法行为。

四、应当严格按照本证规定的许可事项排放污染物，并严格遵守本证中的各项管理要求。配合县级以上生态环境主管部门的工作人员进行监督检查，如实反映情况并提供有关资料。

五、应当在本证有效期届满前三十个工作日内向原核发生态环境主管部门提出延续申请本证，未提出延续申请的，核发生态环境主管部门有权依法注销本证。

六、持证单位应当在基本信息、许可事项发生变更以及存在原址改扩建建设项目或者进行排污权交易后按照《排污许可管理办法（试行）》规定的时限及时申请变更本证。

七、在排污许可证有效期内，国家和地方污染物排放标准、总量控制要求或者地方人民政府依法制定的限期达标规划、重污染天气应急预案发生变化时，持证单位应及时申请变更排污许可证。

排污许可证目录

第一册	1

一、排污单位基本情况	2

二、大气污染物排放	3

（一）排放口	3

（二）有组织排放许可限值	3

（三）无组织排放许可条件	5

（四）特殊情况下许可限值	9

（五）排污单位大气排放总许可量	12

三、水污染物排放	13

（一）排放口	13

（二）排放许可限值	15

四、噪声排放信息	17

五、固体废物排放信息	18

六、环境管理要求	23

（一）自行监测	23

（二）环境管理台账记录	30

（三）执行（守法）报告	34

（四）信息公开	35

（五）其他控制及管理要求	36

七、许可证变更、延续记录	37

八、其他许可内容	37

第二册	38

九、排污单位登记信息	39

（一）主要产品及产能	39

（二）主要原辅材料及燃料	45

（三）产排污节点、污染物及污染治理设施	46

（四）排污权使用和交易信息	72

十、补充登记信息	72

十一、附图和附件	73

排污许可证

副本

第一册

证书编号：913203017448466668001X

单位名称：江苏超力建材科技有限公司

注册地址：徐州市贾汪区徐州工业园区超越大道59号

行业类别：专项化学用品制造

生产经营场所地址：徐州市贾汪区徐州工业园区超越大道59号

统一社会信用代码：913203017448466668

法定代表人（主要负责人）：许川

技术负责人：黄立军

固定电话：0516-69850966  移动电话：13852041875

有效期限：自2022年01月25日起至2027年01月24日止

发证机关：（公章）徐州市生态环境局

发证日期：2022年01月25日

## 一、排污单位基本情况

表1  排污单位基本信息表

| 单位名称 | 江苏超力建材科技有限公司 | 注册地址 | 徐州市贾汪区徐州工业园区超越大道59号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 邮政编码 | 221000 | 生产经营场所地址 | 徐州市贾汪区徐州工业园区超越大道59号 |
| 行业类别 | 专项化学用品制造 | 投产日期 | 2019-10-15 |
| 生产经营场所中心经度 | 117º 25′ 24.10″ | 生产经营场所中心纬度 | 34º 24′ 3.60″ |
| 组织机构代码 | / | 统一社会信用代码 | 913203017448466668 |
| 技术负责人 | 黄立军 | 联系电话 | 13852041875 |
| 所在地是否属于大气重点控制区 | 是 | 所在地是否属于总磷控制区 | 是 |
| 所在地是否属于总氮控制区 | 是 | 所在地是否属于重金属污染特别排放限值实施区域 | 否 |
| 是否位于工业园区 | 是 | 所属工业园区名称 | 江苏徐州工业园区 |
| 是否需要改正 | 否 | 排污许可证管理类别 | 重点管理 |
| 主要污染物类别 | ☑废气☑废水 |
| 主要污染物种类 | □颗粒物 □SO2 □NOx ☑VOCs ☑其他特征污染物（丙烯酸,臭气浓度） | ☑COD ☑氨氮 ☑其他特征污染物（pH值,动植物油,悬浮物,总磷（以P计）,五日生化需氧量,表面活性剂,丙烯酸,石油类） |
| 大气污染物排放形式 | ☑有组织 ☑无组织 | 废水污染物排放规律 | ☑间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放 |
| 大气污染物排放执行标准名称 | 化学工业挥发性有机物排放标准DB 32/3151-2016,挥发性有机物无组织排放控制标准GB 37822-2019 |
| 水污染物排放执行标准名称 | 污水综合排放标准GB8978-1996,/ |

## 二、大气污染物排放

### （一）排放口

表2  大气排放口基本情况表

| 序号 | 排放口编号 | 排放口名称 | 污染物种类 | 排放口地理坐标（1） | 排气筒高度（m） | 排气筒出口内径（m）（2） | 排气温度（℃） | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  |
| 1 DA001 废气排放口 丙烯酸,挥发性有机物,臭气浓度 117°25′21.14″ 34°24′3.06″ 17 0.35 常温 |

### （二）有组织排放许可限值

表3 大气污染物有组织排放

| 序号 | 排放口编号 | 排放口名称 | 污染物种类 | 许可排放浓度限值 | 许可排放速率限值 (kg/h) | 许可年排放量限值（t/a） | 承诺更加严格排放浓度限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 第一年 | 第二年 | 第三年 | 第四年 | 第五年 |  |
| 主要排放口 |
| 主要排放口合计 | 颗粒物 / / / / / / SO2 / / / / / / NOx / / / / / / VOCs / / / / / / |
| 一般排放口 |
| 1 DA001 废气排放口 臭气浓度 1500 / / / / / / / 2 DA001 废气排放口 挥发性有机物 80mg/Nm3 11.7 / / / / / /mg/Nm3 3 DA001 废气排放口 丙烯酸 20mg/Nm3 1.26 / / / / / /mg/Nm3 |
| 一般排放口合计 | 颗粒物 / / / / / / SO2 / / / / / / NOx / / / / / / VOCs / / / / / / |
| 全厂有组织排放总计 |
| 全厂有组织排放总计 | 颗粒物 / / / / / SO2 / / / / / NOx / / / / / VOCs / / / / / |

主要排放口备注信息

/

一般排放口备注信息

/

全厂有组织排放总计备注信息

/

### （三）无组织排放许可条件

表4  大气污染物无组织排放

| 序号 | 生产设施编号/无组织排放编号 | 产污环节 | 污染物种类 | 主要污染防治措施 | 国家或地方污染物排放标准 | 其他信息 | 年许可排放量限值（t/a） | 申请特殊时段许可排放量限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 名称 | 浓度限值 |  | 第一年 | 第二年 | 第三年 | 第四年 | 第五年 |  |
| 1 厂界 臭气浓度 加强密闭或密封,加强厂区内通风,物料储存于密闭容器中,满足储罐控制要求 化学工业挥发性有机物排放标准DB 32/3151-2016 20无量纲 / / / / / / /无量纲 2 厂界 挥发性有机物 加强密闭或密封,物料储存于密闭容器中,满足储罐控制要求 化学工业挥发性有机物排放标准DB 32/3151-2016 4.0mg/Nm3 环评批复要求《天津市地方标准工业企业挥发性有机物排放控制标准（DB12/524-2014）》 / / / / / 2.0mg/Nm3 3 厂界 丙烯酸 加强密闭或密封,物料储存于密闭容器中,满足储罐控制要求 化学工业挥发性有机物排放标准DB 32/3151-2016 0.25mg/Nm3 / / / / / / /mg/Nm3 4 MF0082 生产、贮存 挥发性有机物 加强密闭或密封,加强厂区内通风,物料储存于密闭容器中,满足储罐控制要求 挥发性有机物无组织排放控制标准GB 37822-2019 6.0mg/Nm3 / / / / / / /mg/Nm3 5 MF0030 原料贮存 挥发性有机物 挥发性有机物无组织排放控制标准GB 37822-2019 6.0mg/Nm3 / / / / / /mg/Nm3 6 MF0043 原料贮存 挥发性有机物 挥发性有机物无组织排放控制标准GB 37822-2019 6.0mg/Nm3 / / / / / /mg/Nm3 7 MF0045 原料贮存 挥发性有机物 挥发性有机物无组织排放控制标准GB 37822-2019 6.0mg/Nm3 / / / / / /mg/Nm3 8 MF0038 原料贮存 挥发性有机物 挥发性有机物无组织排放控制标准GB 37822-2019 6.0mg/Nm3 / / / / / /mg/Nm3 9 MF0036 原料贮存 挥发性有机物 挥发性有机物无组织排放控制标准GB 37822-2019 6.0mg/Nm3 / / / / / /mg/Nm3 10 MF0040 原料贮存 挥发性有机物 挥发性有机物无组织排放控制标准GB 37822-2019 6.0mg/Nm3 / / / / / /mg/Nm3 11 MF0034 原料贮存 挥发性有机物 挥发性有机物无组织排放控制标准GB 37822-2019 6.0mg/Nm3 / / / / / /mg/Nm3 12 MF0048 原料贮存 臭气浓度 化学工业挥发性有机物排放标准DB 32/3151-2016 20 巯基丙酸、巨臭 / / / / / / 13 MF0083 原料贮存 挥发性有机物 挥发性有机物无组织排放控制标准GB 37822-2019 6.0mg/Nm3 / / / / / /mg/Nm3 14 MF0042 原料贮存 挥发性有机物 挥发性有机物无组织排放控制标准GB 37822-2019 6.0mg/Nm3 / / / / / /mg/Nm3 15 MF0044 原料贮存 挥发性有机物 挥发性有机物无组织排放控制标准GB 37822-2019 6.0mg/Nm3 / / / / / /mg/Nm3 16 MF0031 原料贮存 丙烯酸 化学工业挥发性有机物排放标准DB 32/3151-2016 0.25mg/Nm3 埋地储罐 / / / / / /mg/Nm3 17 MF0046 原料贮存 挥发性有机物 挥发性有机物无组织排放控制标准GB 37822-2019 6.0mg/Nm3 / / / / / /mg/Nm3 18 MF0041 原料贮存 挥发性有机物 挥发性有机物无组织排放控制标准GB 37822-2019 6.0mg/Nm3 / / / / / /mg/Nm3 19 MF0030 原料贮存 丙烯酸 化学工业挥发性有机物排放标准DB 32/3151-2016 0.25mg/Nm3 埋地储罐 / / / / / /mg/Nm3 20 MF0084 原料贮存 挥发性有机物 挥发性有机物无组织排放控制标准GB 37822-2019 6.0mg/Nm3 / / / / / /mg/Nm3 21 MF0047 原料贮存 挥发性有机物 挥发性有机物无组织排放控制标准GB 37822-2019 6.0mg/Nm3 / / / / / /mg/Nm3 22 MF0037 原料贮存 挥发性有机物 挥发性有机物无组织排放控制标准GB 37822-2019 6.0mg/Nm3 / / / / / /mg/Nm3 23 MF0035 原料贮存 挥发性有机物 挥发性有机物无组织排放控制标准GB 37822-2019 6.0mg/Nm3 / / / / / /mg/Nm3 24 MF0039 原料贮存 挥发性有机物 挥发性有机物无组织排放控制标准GB 37822-2019 6.0mg/Nm3 / / / / / /mg/Nm3 25 MF0031 原料贮存 挥发性有机物 挥发性有机物无组织排放控制标准GB 37822-2019 6.0mg/Nm3 / / / / / /mg/Nm3 26 MF0048 原料贮存 挥发性有机物 挥发性有机物无组织排放控制标准GB 37822-2019 6.0mg/Nm3 / / / / / /mg/Nm3 27 MF0048 原料贮存 挥发性有机物 挥发性有机物无组织排放控制标准GB 37822-2019 6.0mg/Nm3 / / / / / /mg/Nm3 |
| 全厂无组织排放总计 |
| 全厂无组织排放总计 | 颗粒物 / / / / / / SO2 / / / / / / NOx / / / / / / VOCs / / / / / / |

### （四）特殊情况下许可限值

表5  特殊情况下大气污染物有组织排放

| 排放口类型 | 污染物种类 | 许可排放时段 | 许可排放浓度限值 | 许可日排放量限值（kg/d） | 许可月排放量限值（t/m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境质量限期达标规划要求 |
| 主要排放口 | 颗粒物 / / / / SO2 / / / / NOx / / / / VOCs / / / / |
| 一般排放口 | 颗粒物 / / / / SO2 / / / / NOx / / / / VOCs / / / / |
| 无组织排放 | 颗粒物 / / / / SO2 / / / / NOx / / / / VOCs / / / / |
| 全厂合计 | 颗粒物 / / / / SO2 / / / / NOx / / / / VOCs / / / / |
| 重污染天气应对要求 |
| 主要排放口 | 颗粒物 / / / / SO2 / / / / NOx / / / / VOCs / / / / |
| 一般排放口 | 颗粒物 / / / / SO2 / / / / NOx / / / / VOCs / / / / |
| 无组织排放 | 颗粒物 / / / / SO2 / / / / NOx / / / / VOCs / / / / |
| 全厂合计 | 颗粒物 / / / / SO2 / / / / NOx / / / / VOCs / / / / |

冬季污染防治其他备注信息

/

其他特殊情况备注信息

按照徐州市重污染天气应急预案与徐州市重污染天气应急减排项目清单执行。

注：特殊情况指环境质量限期达标规划、重污染天气应对等对排污单位有更加严格的排放控制要求的情况

### （五）排污单位大气排放总许可量

表6  企业大气排放总许可量

| 序号 | 污染物种类 | 第一年（t/a） | 第二年（t/a） | 第三年（t/a） | 第四年（t/a） | 第五年（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 颗粒物 / / / / / 2 SO2 / / / / / 3 NOx / / / / / 4 VOCs / / / / / |

企业大气排放总许可量备注信息

/

注：“全厂合计”指的是，“全厂有组织排放总计”与“全厂无组织排放总计”之和数据、全厂总量控制指标数据两者取严。

## 三、水污染物排放

### （一）排放口

表7 废水间接排放口基本情况表

| 序号 | 排放口编号 | 排放口名称 | 排放口地理坐标 | 排放去向 | 排放规律 | 间歇排放时段 | 受纳污水处理厂信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  | 名称 | 污染物种类 | 排水协议规定的浓度限值 | 国家或地方污染物排放标准浓度限值 |
| 1 DW001 废水总排口 117°25′25.25″ 34°24′5.76″ 工业废水集中处理厂 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放 / 徐州工业园区污水处理厂 pH值 6-9 6-9 表面活性剂 20mg/L 0.5mg/L 石油类 20mg/L 1mg/L 总磷（以P计） 4mg/L 0.5mg/L 氨氮（NH3-N） 35mg/L 5mg/L 化学需氧量 500mg/L 50mg/L 悬浮物 400mg/L 10mg/L 动植物油 100mg/L 1mg/L 丙烯酸 /mg/L 5mg/L 五日生化需氧量 300mg/L 10mg/L |

表8雨水排放口基本情况表

| 序号 | 排放口编号 | 排放口名称 | 排放口地理坐标（1） | 排放去向 | 排放规律 | 间歇排放时段 | 受纳自然水体信息 | 汇入受纳自然水体处地理坐标（4） | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  | 名称（2） | 受纳水体功能目标（3） | 经度 | 纬度 |  |
| 1 DW002 雨水排放口 117°25′23.88″ 34°24′5.76″ 进入城市下水道（再入江河、湖、库） 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放 降雨时段 屯头河 III类 117°26′11.44″ 34°23′11.87″ |

### （二）排放许可限值

表9  废水污染物排放

| 序号 | 排放口编号 | 排放口名称 | 污染物种类 | 许可排放浓度限值 | 许可年排放量限值（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 第一年 | 第二年 | 第三年 | 第四年 | 第五年 |
| 主要排放口 |
| 主要排放口合计 | CODcr 氨氮 |
| 一般排放口 |
| 1 DW001 废水总排口 石油类 20mg/L / / / / / 2 DW001 废水总排口 丙烯酸 /mg/L / / / / / 3 DW001 废水总排口 表面活性剂 20mg/L / / / / / 4 DW001 废水总排口 氨氮（NH3-N） /mg/L / / / / / 5 DW001 废水总排口 悬浮物 400mg/L / / / / / 6 DW001 废水总排口 化学需氧量 500mg/L / / / / / 7 DW001 废水总排口 动植物油 100mg/L / / / / / 8 DW001 废水总排口 五日生化需氧量 300mg/L / / / / / 9 DW001 废水总排口 总磷（以P计） /mg/L / / / / / 10 DW001 废水总排口 pH值 6-9 / / / / / |
| 一般排放口合计 | CODcr 氨氮 |
| 全厂排放口总计 |
| 全厂排放口总计 | CODcr / / / / / 氨氮 / / / / / |

主要排放口备注信息

/

一般排放口备注信息

/

全厂排放口备注信息

/

注：“全厂排放口总计”指的是，主要排放口合计数据、全厂总量控制指标数据两者取严。

## 四、噪声排放信息

表10 噪声排放信息

| 噪声类别 | 生产时段 | 执行排放标准名称 | 厂界噪声排放限值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |  | 昼间,dB(A) | 夜间,dB(A) |  |
| 稳态噪声 | 06至22 | 22至06 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） | 65 | 55 | 厂界噪声每季度监测一次 |
| 频发噪声 | 否 | 否 | / | - | - |  |
| 偶发噪声 | 否 | 否 | / | - | - |  |

## 五、固体废物排放信息

表11 固体废物基础信息表

| 固体废物基础信息表 |
| --- |
| 序号 | 固体废物类别 | 固体废物名称 | 代码 | 危险特性 | 类别 | 物理性状 | 产生环节 | 去向 | 备注 |
| 1 一般工业固体废物 其他一般工业固体废物 SW99 / 第Ⅰ类工业固体废物 固态（固态废物，S） 建工建材用化学助剂生产线SCX001 自行贮存,委托利用 纯水制备废膜 2 危险废物 含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质 HW49 900-041-49 T/In / 固态（固态废物，S） 建工建材用化学助剂生产线SCX001 自行贮存,委托处置 废包装材料 3 危险废物 生产、研究、开发、教学、环境检测（监测）活动中，化学和生物实验室（不包含感染性医学实验室及医疗机构化验室）产生的含氰、氟、重金属无机废液及无机废液处理产生的残渣、残液，含矿物油、有机溶剂、甲醛有机废液，废酸、废碱，具有危险特性的残留样品，以及沾染上述物质的一次性实验用品（不包括按实验室管理要求进行清洗后的废弃的烧杯、量器、漏斗等实验室用品）、包装物（不包括按实验室管理要求进行清洗后的试剂包装物、容器）、过滤吸附介质等 HW49 900-047-49 T/C/I/R / 液态（高浓度液态废物L） 建工建材用化学助剂生产线SCX001 自行贮存,委托处置 实验室废液 4 危险废物 含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质 HW49 900-041-49 T/In / 固态（固态废物，S） 建工建材用化学助剂生产线SCX001 自行贮存,委托处置 废活性炭，更换周期为102天 5 危险废物 离子交换装置（不包括饮用水、工业纯水和锅炉软化水制备装置）再生过程中产生的废水处理污泥 HW49 900-046-49 T / 半固态（泥态废物，SS） 建工建材用化学助剂生产线SCX001 自行贮存,委托处置 生产废水处理站污泥 |

表12 自行贮存和自行利用/处置设施信息表

| 固体废物类别 | 一般工业固体废物 |
| --- | --- |
| 自行贮存和自行利用/处置设施基本信息 |
| 设施名称 | 一般固废暂存点 | 设施编号 | TS001 |
| 设施类型 | 自行贮存设施 | 位置 | 经度117°25′18.23″ 纬度34°24′2.41″ |
| 是否符合相关标准要求（贮存设施填报） | 是 | 自行利用/处置方式（处置设施填报） |  |
| 自行贮存/利用/处置能力 | 2 | 单位 | t | 面积（贮存设施填报m2） | 50 |
| 自行贮存/利用/处置危险废物基本信息 |
| 序号 | 固体废物类别 | 固体废物名称 | 代码 | 危险特性 | 类别 | 物理性状 | 产生环节 | 去向 | 备注 |
| 1 一般工业固体废物 其他一般工业固体废物 SW99 / 第Ⅰ类工业固体废物 固态（固态废物，S） 建工建材用化学助剂生产线SCX001 自行贮存,委托利用 纯水制备废膜 |
| 污染防控技术要求 |
| 采用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存一般工业固体废物的，贮存过程应满足相应防渗漏、 防雨淋、防扬尘等环境保护要求；危险废物和生活垃圾不得进入一般工业固体废物贮存场及填埋场；不 相容的一般工业固体废物应设置不同的分区进行贮存和填埋作业；焚烧处置设施的炉渣与飞灰应分别收 集、贮存和运输；贮存场、填埋场应设置清晰、完整的一般工业固体废物标志牌等。 排污单位生产运营期间一般工业固体废物自行贮存/利用/处置设施的环境管理和相关设施运行维 护要求还应符合 GB 15562.2、GB 18599、GB 30485 和 HJ 2035 等相关标准规范要求。 |
| 注：设计贮存/处置危险废物数量按照环评文件及批复等相关文件要求填写。 |
| 固体废物类别 | 危险废物 |
| 自行贮存和自行利用/处置设施基本信息 |
| 设施名称 | 危废暂存间 | 设施编号 | TS002 |
| 设施类型 | 自行贮存设施 | 位置 | 经度117°25′24.56″ 纬度34°24′3.85″ |
| 是否符合相关标准要求（贮存设施填报） | 是 | 自行利用/处置方式（处置设施填报） |  |
| 自行贮存/利用/处置能力 | 10 | 单位 | t | 面积（贮存设施填报m2） | 50 |
| 自行贮存/利用/处置危险废物基本信息 |
| 序号 | 固体废物类别 | 固体废物名称 | 代码 | 危险特性 | 类别 | 物理性状 | 产生环节 | 去向 | 备注 |
| 1 危险废物 含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质 HW49 900-041-49 T/In / 固态（固态废物，S） 建工建材用化学助剂生产线SCX001 自行贮存,委托处置 废包装材料 2 危险废物 生产、研究、开发、教学、环境检测（监测）活动中，化学和生物实验室（不包含感染性医学实验室及医疗机构化验室）产生的含氰、氟、重金属无机废液及无机废液处理产生的残渣、残液，含矿物油、有机溶剂、甲醛有机废液，废酸、废碱，具有危险特性的残留样品，以及沾染上述物质的一次性实验用品（不包括按实验室管理要求进行清洗后的废弃的烧杯、量器、漏斗等实验室用品）、包装物（不包括按实验室管理要求进行清洗后的试剂包装物、容器）、过滤吸附介质等 HW49 900-047-49 T/C/I/R / 液态（高浓度液态废物L） 建工建材用化学助剂生产线SCX001 自行贮存,委托处置 实验室废液 3 危险废物 含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质 HW49 900-041-49 T/In / 固态（固态废物，S） 建工建材用化学助剂生产线SCX001 自行贮存,委托处置 废活性炭，更换周期为102天 4 危险废物 离子交换装置（不包括饮用水、工业纯水和锅炉软化水制备装置）再生过程中产生的废水处理污泥 HW49 900-046-49 T / 半固态（泥态废物，SS） 建工建材用化学助剂生产线SCX001 自行贮存,委托处置 生产废水处理站污泥 |
| 污染防控技术要求 |
| 包装容器应达到相应的强度要求并完好无损，禁止混合贮存性质不相容而未经安全性处置的危险废物；危险废物容器和包装物以及危险废物贮存设施、场所应按规定设置危险废物识别标志；仓库式贮存设施应分开存放不相容危险废物，按危险废物的种类和特性进行分区贮存，采用防腐、防渗地面和裙脚，设置防止泄露物质扩散至外环境的拦截、导流、收集设施；贮存堆场要防风、防雨、防晒；从事收集、贮存、利用、处置危险废物经营活动的单位，贮存危险废物不得超过一年（报经颁发危险废物经营许可证的生态环境主管部门批准或法律法规另有规定的除外）等。 排污单位生产运营期间危险废物自行贮存设施的环境管理和相关设施运行维护还应符合 GB 15562.2、GB 18484、GB 18597、GB 30485、HJ 2025 和 HJ 2042 等相关标准规范要求。 |
| 注：设计贮存/处置危险废物数量按照环评文件及批复等相关文件要求填写。 |

委托贮存/利用/处置环节污染防控技术要求：

排污单位委托他人运输、利用、处置危险废物的，应落实《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等法律法规要求，对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求；转移危险废物的，应当按照国家有关规定填写、运行危险废物转移联单等。排污单位委托他人运输、利用、处置一般工业固体废物的，应落实《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等法律法规要求，对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求等。

## 六、环境管理要求

### （一）自行监测

表13 自行监测及记录表

| 序号 | 污染源 类别/监测类别 | 排放口编号/监测点位 | 排放口名称/监测点位名称 | 监测内容 | 污染物名称 | 监测设施 | 自动监测是否联网 | 自动监测仪器名称 | 自动监测设施安装位置 | 自动监测设施是否符合安装、运行、维护等管理要求 | 手工监测采样方法及个数 | 手工监测 频次 | 手工测定方法 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 废气 DA001 废气排放口 烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气含湿量,烟道截面积 臭气浓度 手工 非连续采样 至少3个 1次/半年 空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 GB T 14675-1993 / 2 废气 DA001 废气排放口 烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气含湿量,烟道截面积 丙烯酸 手工 非连续采样 至少3个 1次/半年 / 待国家标准颁布后监测 3 废气 DA001 废气排放口 烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气含湿量,烟道截面积 挥发性有机物 手工 非连续采样 至少3个 1次/半年 固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 734-2014 4 废气 MF0082 风速,风向 挥发性有机物 手工 非连续采样 至少4个 1次/半年 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017 在厂房外设置监控点 5 废气 厂界 风速,风向 臭气浓度 手工 非连续采样 至少3个 1次/半年 空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 GB T 14675-1993 6 废气 厂界 风速,风向 丙烯酸 手工 非连续采样 至少4个 1次/半年 / 待国际标准发布后实施 7 废气 厂界 风速,风向 挥发性有机物 手工 非连续采样 至少4个 1次/半年 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017,环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017 8 废水 DW001 废水总排口 流量 pH值 自动 是 pH自动监测仪 徐州工业园区污水处理厂进水处 是 瞬时采样 至少4个瞬时样 4次/日 水质 pH值的测定 玻璃电极法 GB 6920-1986 自动监测设施不能正常运行期间，应按要求将手 工监测数据向生态环境主管部门报送，每天不少于 4 次，间隔不得超过 6h。 9 废水 DW001 废水总排口 流量 悬浮物 手工 瞬时采样 至少4个瞬时样 1次/年 水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-1989 10 废水 DW001 废水总排口 流量 五日生化需氧量 手工 瞬时采样 至少4个瞬时样 1次/半年 水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法 HJ505-2009 11 废水 DW001 废水总排口 流量 化学需氧量 自动 是 COD在线监测仪 徐州工业园区污水处理厂进水处 是 瞬时采样 至少4个瞬时样 4次/日 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017 自动监测设施不能正常运行期间，应按要求将手 工监测数据向生态环境主管部门报送，每天不少于 4 次，间隔不得超过 6h。 12 废水 DW001 废水总排口 流量 表面活性剂 手工 瞬时采样 至少4个瞬时样 1次/年 亚甲蓝光分光光度法 GB7494-87 13 废水 DW001 废水总排口 流量 氨氮（NH3-N） 自动 是 NH3-N在线监测仪 徐州工业园区污水处理厂 是 瞬时采样 至少4个瞬时样 4次/日 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009 自动监测设施不能正常运行期间，应按要求将手 工监测数据向生态环境主管部门报送，每天不少于 4 次，间隔不得超过 6h。 14 废水 DW001 废水总排口 流量 总磷（以P计） 手工 瞬时采样 至少4个瞬时样 1次/年 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB 11893-1989 15 废水 DW001 废水总排口 流量 石油类 手工 瞬时采样 至少4个瞬时样 1次/年 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法（HJ637-2018） 16 废水 DW001 废水总排口 流量 动植物油 手工 瞬时采样 至少4个瞬时样 1次/年 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法HJ 637-2012代替GB/T 16488-1996 17 废水 DW001 废水总排口 流量 丙烯酸 手工 瞬时采样 至少4个瞬时样 1次/年 / 待国家标准颁布后监测 18 废水 DW002 雨水排放口 流量 悬浮物 手工 混合采样 至少4个混合样 1次/月 水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-1989 雨水排放口每月有流动水排放时开展一次监测。如监测一年无异常情况，可放宽至每季度有流动水 排放时开展一次监测 19 废水 DW002 雨水排放口 流量 化学需氧量 手工 瞬时采样 至少4个瞬时样 1次/月 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017 雨水排放口每月有流动水排放时开展一次监测。如监测一年无异常情况，可放宽至每季度有流动水 排放时开展一次监测 |

监测质量保证与质量控制要求:

1、为保证监测过程中废气监测的质量，监测布点、监测频次、监测要求等均按照《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T 55-2000）、《江苏省日常环境监测质量控制样采集、分析控制要求》（苏环监测[2006160号）等要求执行。现场监测前对采样仪器进行校准、标定,仪器示值偏差不高于±5%,仪器可以使用。2、为保证监测过程中废水监测的质量,水样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按照《水和废水监测分析方法》（第四版）、《水质采样技术指导》（HJ494-2009）、《水质采样样品的保存和管理技术规定》(HJ493-2009）、《江苏省日常环境监测质量控制样采集、分析控制要求》（苏环监测[2006]60号）等要求执行。

监测数据记录、整理、存档要求:

监测期间手工监测的记录和自动监测运维记录按照HJ819-2017《排污单位自行监测技术指南总则》执行，并且同步记录监测期间的生产状况，纸质储存应将纸质台账存放于保护袋、卷夹或保护盒等保存介质中，由专人签字，定点保存。应采取防光、防热、防潮、防细菌及防污染的措施,如有破损应及时补修，并留存备查。保存时间原则上不低于3年。电子存储应存放于电子存储介质中，并进行数据备份。可在排污许可管理信息平台填报并保存，由专人定期维护管理，保存时间原则上不低于3年。

### （二）环境管理台账记录

表14  环境管理台账记录表

| 序号 | 类别 | 记录内容 | 记录频次 | 记录形式 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 基本信息 单位名称、生产经营场所地址、行业类别、法定代表人、统一社会信用代码、产品名称、生产工艺、生产规模、环保投资、环评批复文号、排污权交易文件、排污许可证编号 对于未发生变化的基本信息按年记录,1 次/年。对于发生变化的基本信息,在发生变化时记录1 次。 电子台账+纸质台账 电子台账及纸质台账保存期限不低于5年 2 监测记录信息 监测记录包括有组织废气污染物监测、无组织废气污染物监测、废水污染物监测。有组织废气和废水监测记录信息包括排放口编号、监测日期、时间、监测 方法、监测频次、监测仪器及型号、采样点位、采样方法、进出口污染物监测结果等。无组织废气监测主要包括生产设施/无组织排放编号、监测日期、监测时间、控制的无组织污 染物监测信息。 排污单位应建立污染治理设施运行管理监测记录，记录、台账的形式和质量控制参照 HJ/T 373、HJ 819 等相关要求执行 监测数据的记录频次按照本标准 7.3 中所确定的监测频次要求记录 电子台账+纸质台账 电子台账及纸质台账保存期限不低于5年 3 其他环境管理信息 排污单位应建立环境管理台账，危险废物环境管理台账记录应符合《危险废物产生单位管理计划制定指南》等标准及管理文件的相关要求。待危险废物环境管理台账相关标准或管理文件发布实施后，从其规定。 排污单位应建立环境管理台账制度，一般工业固体废物环境管理台账记录应符合生态环境部规定的一般工业固体废物环境管理台账相关标准及管理文件要求。 按环境管理台账相关标准或管理文件要求 电子台账+纸质台账 电子台账及纸质台账保存期限不低于5年 4 其他环境管理信息 无组织废气污染防治措施管理维护信息，管理维护时间及主要内容等，特殊时段环境管理信息。具体管理要求及其执行情况，企业自主记录的环境管理信息，污染治理设施检查、维护记录情况等。其他信息，法律法规、标准规范确定的其他信息 采取无组织废气污染控制措施的信息记录频次原则上为每月记录 1 次。 特殊时段的台账记录频次原则上与正常生产记录频次要求一致，涉及特殊时段停产的排污单 位或生产工序，该期间原则上仅对起始和结束当天进行 1 次记录，地方主管部门有特殊要求的， 从其规定。 根据环境管理要求增加记录的内容，记录频次依实际情况确定 电子台账+纸质台账 电子台账及纸质台账保存期限不低于5年 5 生产设施运行管理信息 包括生产线名称、生产设施（设备）名称、编码、设计设施 参数、运行设施参数、各生产线累计生产时间、主要产品名称与产量 a）正常工况： 运行状态：按照排污单位生产批次记录，每批次记录 1 次。 产品产量：连续性生产的排污单位产品产量按照批次记录，每批次记录 1 次。周期性生产的 设施按照一个周期进行记录，周期小于 1 天的按照 1 天记录。 原辅料、能源用量：原辅料用量按照批次记录，每批次记录 1 次，其他每周记录 1 次。 b）非正常工况：按照非正常情况期记录，1 次/非正常情况期，包括起止时间、污染物排放 浓度、非正常原因、应对措施、是否报告等。 电子台账+纸质台账 电子台账及纸质台账保存期限不低于5年 6 污染防治设施运行管理信息 分为正常情况和非正常情况。应记录污染治理设施的运行状 态、污染物排放情况、处置设施耗材消耗情况等。污染治理设施运行管理信息还应当包括设备关 键性控制参数，能充分反映治理设施运行管理情况。 a）正常情况 1）有组织废气治理设施 （包括喷淋、吸附装置）记录设施规格参数、运行时间、运行状态、污染物排放信息、废气处置设施相 关耗材名称、设计消耗量、实际消耗量等。 2）无组织废气控制记录措施执行情况 记录时间、无组织排放源、采取的控制措施、措施描述等。 3）废水治理设施 重点管理排污单位废水治理设施记录设施名称、主要规格参数、运行时间、运行状态、污染 物排放情况、耗电量、药剂情况等。b）非正常情况 污染防治设施非正常信息按工况记录，每工况期记录一次，内容应记录起止时段设施名称、 编号、非正常起始时刻、非正常终止时刻、污染物排放量、排放浓度、排放去向、事件原因、是否报告、应对措施等 a）污染防治设施运行状况：连续排放污染物的按照排污单位生产每天记录 1 次，非连续排放 污染物的，按照产排污阶段记录，每个产排阶段每天记录 1 次。 b）污染物产排污情况：连续排放污染物的，按天记录。非连续排放污染物的，按照产排污阶 段记录，每个产排污阶段每天记录。 c）药剂添加情况：采用批次投放的，按照投放批次记录，每投放批次记录 1 次。采用连续加 药方式的，每天记录 1 次 电子台账+纸质台账 电子台账及纸质台账保存期限不低于5年 |

### （三）执行（守法）报告

表15  执行（守法）报告信息表

| 序号 | 上报频次 | 主要内容 | 上报截止时间 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 季报 在全国排污许可证管理信息平台填报：污染物实际排放浓度和排放量、合规判定分析、超标排放或污染防治设施异常情况说明等内容。其中，季度执行报告还应包括各月度生产小时数、主要产品及其产量、主要原料及其消耗量、新水用量及废水排放量、主要污染物排放量等信息。 第一季度：04-15;第二季度：07-15;第三季度：10-15 对于持证时间超过一个月的季度，报告周期为当季全季（自然季度）；对于持证时间不足一个月的季度，报告周期内可不提交季度执行报告，排污许可证执行情况纳入下一季执行报告。 2 年报 在全国排污许可证管理信息平台填报：1.排污单位基本情况、污染防治设施运行情况、自行监测执行情况、环境管理台账执行情况、实际排放情况及合规判定分析、信息公开情况（在全国排污许可证管理信息平台以外的途径公开信息的，还应提供相关证明材料）、排污单位内部环境管理体系建设与运行情况、其他排污许可证规定的内容执行情况、其他需要说明的问题、结论、附图附件等。2.对于排污单位信息有变化和违证排污等情形，应分析与排污许可证内容的差异，并说明原因。 01-15 排污单位应每年提交一次排污许可证年度执行报告，于次年一月底前提交至有核发权的生态环境主管部门。对于持证时间不足三个月的，当年可不提交年度执行报告，许可证执行情况纳入下一年年度执行报告。 |

### （四）信息公开

表16  信息公开表

| 序号 | 公开方式 | 时间节点 | 公开内容 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1、国家排污许可信息公开系统。 2、通过其网站、企业事业单位环境信息公开平台或者当地报刊等其他便于公众知晓的方式公开环境信息。 1、环境保护主管部门发布排污许可证后九十日内发布信息公开。2、环境信息有新生成或者发生变更情形的，排污单位应当自环境信息生成或者变更之日起三十日内予以公开。3、法律、法规另有规定的从其规定。 （1）基础信息，包括单位名称、统一社会信用代码、法定代表人、生产地址、联系方式、以及生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模； （2）排污信息，包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况，以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量；（3）防治污染设施的建设和运行情况； （4）建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况；（5）突发环境事件应急预案；（6）年度报告按照《企业事业单位环境信息公开办法》和《排污许可管理办法（试行）》执行污许可证执行报告中相关内容；（7）其他应当公开的环境信息。 按照《企业事业单位环境信息公开办法》和《排污许可证管理办法（试行）》执行。列入国家重点监控企业名单的重点排污单位还应当公开其环境自行监测方案。 |

### （五）其他控制及管理要求

大气环境管理要求

/

水环境管理要求

/

土壤污染防治要求

1. 严格控制有毒有害物质排放，并按年度向生态环境主管部门报告排放情况；2. 建立土壤污染隐患排查制度，保证持续有效防止有毒有害物质渗漏、流失、扬散；3. 制定、实施自行监测方案，并将监测数据报生态环境主管部门（可通过全国排污许可证管理信息平台或全国污染源监测信息管理与共享系统等途径报送）。

固体废物污染环境防治要求

1. 记录固体废物产生、贮存、利用、处置的种类及数量（含委托利用处置和自行利用处置）；2. 属于一般工业固体废物的，其贮存场、处置场应符合GB18599的相关要求；采用库房、包装容器贮存的，应满足相应的防尘、防水、防漏环境保护要求；3. 属于危险废物的，其贮存应符合GB18597的相关要求，并委托具有危险废物环境许可证的单位进行利用处置或按照GB18484等相关标准及技术规范要求自行利用处置；危险废物应按照规定严格执行危险废物转移联单制度。

其他控制及管理要求

/

## 七、许可证变更、延续记录

表17  许可证变更、延续记录表

| 重新申请/变更/延续时间 | 内容/事由 | 重新申请/变更/延续前证书编号 |
| --- | --- | --- |
| 重新申请,2022-01-25 补充废水污染因子，补充相关附件 913203017448466668001X |

注：1. 在排污许可证有效期内，排污单位的名称、注册地址、法定代表人或者实际负责人等基本信息或排污口位置、排放去向、排放浓度、排放量等许可事项发生变化的，以及进行新改扩建项目，应提出变更申请。

2.国家或地方污染物排放标准等发生变化时，核发机关应主动通知排污单位进行变更，排污单位在接到通知后二十日内申请变更。

## 八、其他许可内容

/

排污许可证

副本

第二册

证书编号：913203017448466668001X

单位名称：江苏超力建材科技有限公司

注册地址：徐州市贾汪区徐州工业园区超越大道59号

行业类别：专项化学用品制造

生产经营场所地址：徐州市贾汪区徐州工业园区超越大道59号

统一社会信用代码：913203017448466668

法定代表人（主要负责人）：许川

技术负责人：黄立军

固定电话：0516-69850966  移动电话：13852041875

有效期限：自2022年01月25日起至2027年01月24日止

发证机关：（公章）徐州市生态环境局

发证日期：2022年01月25日

## 九、排污单位登记信息

### （一）主要产品及产能

表18 主要产品及产能信息表

| 序号 | 生产线名称 | 生产线编号 | 产品种类 | 产品名称 | 设计值 | 计量单位 | 设计年生产时间（d） | 其他产品信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 建工建材用化学助剂生产线 SCX001 建工建材用化学助剂-减水剂 聚羧酸系外加剂 200000 t/a 330 |

表18-1 主要产品及产能信息补充表

| 序号 | 生产线名称 | 生产线编号 | 主要生产单元名称 | 主要工艺名称 | 生产设施名称 | 生产设施编号 | 设施参数 | 其他设施信息 | 其他工艺信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 参数名称 | 计量单位 | 设计值 | 其他设施参数信息 |  |  |
| 1 建工建材用化学助剂生产线 SCX001 原料预处理/制备单元 计量配比 高位罐 MF0005 容积 m3 3 高位罐 MF0006 容积 m3 3 高位罐 MF0007 容积 m3 3 高位罐 MF0008 容积 m3 2 高位罐 MF0009 容积 m3 2 高位罐 MF0010 容积 m3 2 高位罐 MF0011 容积 m3 3 高位罐 MF0012 容积 m3 3 高位罐 MF0013 容积 m3 3 高位罐 MF0014 容积 m3 2 高位罐 MF0015 容积 m3 2 高位罐 MF0016 容积 m3 2 配料罐（槽） MF0001 容积 m3 5 配料罐（槽） MF0002 容积 m3 2 配料罐（槽） MF0003 容积 m3 5 配料罐（槽） MF0004 容积 m3 2 生产/反应单元 聚合 反应釜（器） MF0017 容积 m3 20 中和工序和聚合均在同一个反应釜内 反应釜（器） MF0018 容积 m3 20 反应釜（器） MF0019 容积 m3 20 反应釜（器） MF0020 容积 m3 10 反应釜（器） MF0021 容积 m3 10 反应釜（器） MF0022 容积 m3 10 生产/反应单元 复配 复配罐 MF0023 容积 m3 20 复配罐 MF0024 容积 m3 20 复配罐 MF0025 容积 m3 20 公用单元 贮存 1#仓库 MF0048 贮存能力 m3 10020.15 贮存巯基丙酸等原料，丙类仓库 2#仓库 MF0049 贮存能力 m3 5920.11 贮存双氧水，甲类仓库 3#仓库 MF0050 贮存能力 m3 6754.23 丁类仓库 丙烯酸储罐 MF0030 容积 m3 50 丙烯酸储罐 MF0031 容积 m3 50 成品储罐 MF0044 容积 m3 50 成品储罐 MF0045 容积 m3 50 成品储罐 MF0046 容积 m3 50 成品储罐 MF0047 容积 m3 50 成品储罐 MF0083 容积 m3 50 成品储罐 MF0084 容积 m3 50 聚醚储罐 MF0026 容积 m3 100 聚醚储罐 MF0027 容积 m3 100 聚醚储罐 MF0028 容积 m3 100 聚醚储罐 MF0029 容积 m3 100 母液储罐 MF0034 容积 m3 50 母液储罐 MF0035 容积 m3 50 母液储罐 MF0036 容积 m3 200 母液储罐 MF0037 容积 m3 200 母液储罐 MF0038 容积 m3 200 母液储罐 MF0039 容积 m3 200 母液储罐 MF0040 容积 m3 100 母液储罐 MF0041 容积 m3 100 母液储罐 MF0042 容积 m3 100 母液储罐 MF0043 容积 m3 100 五金仓库 MF0051 贮存能力 m3 12223.35 液碱储罐 MF0032 容积 m3 50 液碱储罐 MF0033 容积 m3 50 公用单元 软水制备 离子交换器 MF0052 水量 m3/h 10 公用单元 废气处理 废气处理设施（一级纯水喷淋+一级碱喷淋+除雾+活性炭吸附） MF0053 设计处理能力 m3/h 5000 公用单元 制冷 冷冻机组 MF0054 额定制冷量 KW 130 公用单元 输送 丙烯酸泵 MF0061 输送能力 t/h 25 丙烯酸泵 MF0062 输送能力 t/h 25 产品输送泵 MF0078 输送能力 t/h 50 成品泵 MF0073 输送能力 t/h 40 成品泵 MF0074 输送能力 t/h 40 纯水泵 MF0059 输送能力 t/h 40 纯水泵 MF0060 输送能力 t/h 40 反应釜出料泵 MF0067 输送能力 t/h 50 反应釜出料泵 MF0068 输送能力 t/h 80 反应釜循环泵 MF0075 输送能力 t/h 100 反应釜循环泵 MF0076 输送能力 t/h 100 反应釜循环泵 MF0077 输送能力 t/h 100 聚醚泵 MF0069 输送能力 t/h 100 聚醚泵 MF0070 输送能力 t/h 100 聚醚泵 MF0071 输送能力 t/h 100 聚醚泵 MF0072 输送能力 t/h 100 母液出料泵 MF0055 输送能力 t/h 50 母液出料泵 MF0056 输送能力 t/h 50 母液装车泵 MF0057 输送能力 t/h 50 母液装车泵 MF0058 输送能力 t/h 50 液碱泵 MF0063 输送能力 t/h 48 液碱泵 MF0064 输送能力 t/h 48 液碱泵 MF0065 输送能力 t/h 48 液碱泵 MF0066 输送能力 t/h 48 原水输送泵 MF0079 输送能力 t/h 50 原水输送泵 MF0080 输送能力 t/h 50 成品单元 换热 板式换热器 MF0081 换热面积 m2 80 |

### （二）主要原辅材料及燃料

表19 主要原辅材料及燃料信息表

| 序号 | 种类（1） | 类型 | 名称（2） | 设计年使用量 | 计量单位（3） | 有毒有害成分 | 成分占比(%) | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原料及辅料 |
| 1 原辅料 建工建材用化学助剂 丙烯酸 4400 t/a 原辅料 建工建材用化学助剂 葡萄糖酸钠 3000 t/a 原辅料 建工建材用化学助剂 氢氧化钠 3500 t/a / / 32%液碱 原辅料 建工建材用化学助剂 巯基丙酸 380 t/a 原辅料 建工建材用化学助剂 去离子水 24887 t/a 原辅料 建工建材用化学助剂 双键异构的不饱和醇聚醚 66333 t/a 原辅料 建工建材用化学助剂 双氧水 400 t/a 原辅料 建工建材用化学助剂 维生素C 100 t/a |
| 燃料 |
| 序号 | 燃料名称 | 设计年使用量 | 计量单位 | 灰分(%) | 硫分(%) | 挥发分(%) | 低位发热量(kJ/kg) | 有毒有害物质 | 成分占比（%） | 其他信息 |

### （三）产排污节点、污染物及污染治理设施

表20  废气产排污节点、污染物及污染治理设施信息表

| 序号 | 生产线名称及编号 | 主要生产单元 | 产污设施编号 | 产污设施名称（1） | 对应产污环节名称（2） | 污染物种类（3） | 排放形式（4） | 污染治理设施 | 有组织排放口编号（6） | 有组织排放口名称 | 排放口设置是否符合要求（7） | 排放口类型 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 污染治理设施编号 | 污染治理设施名称（5） | 污染治理设施工艺 | 设计处理效率（%） | 是否为可行技术 | 污染治理设施其他信息 |  |  |  |  |  |
| 1 建工建材用化学助剂生产线，SCX001 原料预处理/制备单元 MF0001 配料罐（槽） 配A料 丙烯酸 有组织 TA001 其他 一级纯水喷淋+一级碱喷淋+除雾干燥+活性炭 90 是 DA001 废气排放口 是 一般排放口 特征污染因子 配A料 挥发性有机物 有组织 TA001 尾气处理设施 一级纯水喷淋+一级碱喷淋+除雾干燥+活性炭 90 是 DA001 废气排放口 是 一般排放口 2 建工建材用化学助剂生产线，SCX001 原料预处理/制备单元 MF0002 配料罐（槽） 配A料 丙烯酸 有组织 TA001 尾气处理设施 一级纯水喷淋+一级碱喷淋+除雾干燥+活性炭吸附 90 是 DA001 废气排放口 是 一般排放口 配A料 挥发性有机物 有组织 TA001 尾气处理设施 一级纯水喷淋+一级碱喷淋+除雾干燥+活性炭吸附 90 是 DA001 废气排放口 是 一般排放口 3 建工建材用化学助剂生产线，SCX001 原料预处理/制备单元 MF0003 配料罐（槽） 配B料 挥发性有机物 有组织 TA001 尾气处理设施 一级纯水喷淋+一级碱喷淋+除雾干燥+活性炭吸附 90 是 DA001 废气排放口 是 一般排放口 特污染因子：巯基丙酸 配B料 臭气浓度 有组织 TA001 尾气处理设施 一级纯水喷淋+一级碱喷淋+除雾干燥+活性炭吸附 90 是 DA001 废气排放口 是 一般排放口 特征污染因子：巯基丙酸，巨臭 4 建工建材用化学助剂生产线，SCX001 原料预处理/制备单元 MF0004 配料罐（槽） 配B料 挥发性有机物 有组织 TA001 尾气处理设施 一级纯水喷淋+一级碱喷淋+除雾干燥+活性炭吸附 90 是 / DA001 废气排放口 是 一般排放口 特征污染因子：巯基丙酸 配B料 臭气浓度 有组织 TA001 尾气处理装置 一级纯水喷淋+一级碱喷淋+除雾干燥+活性炭吸附 90 是 DA001 废气排放口 是 一般排放口 巯基丙酸：巨臭 5 建工建材用化学助剂生产线，SCX001 生产/反应单元 MF0019 反应釜（器） 化学合成 挥发性有机物 有组织 TA001 尾气处理设施 一级纯水喷淋+一级碱喷淋+除雾干燥+活性炭吸附 90 是 DA001 废气排放口 是 一般排放口 特征污染因子：巯基丙酸、醚类 化学合成 丙烯酸 有组织 TA001 尾气处理设施 一级纯水喷淋+一级碱喷淋+除雾干燥+活性炭吸附 90 是 DA001 废气排放口 是 一般排放口 化学合成 臭气浓度 有组织 TA001 尾气处理设施 一级纯水喷淋+一级碱喷淋+除雾干燥+活性炭吸附 90 是 DA001 废气排放口 是 一般排放口 巯基丙酸：巨臭 6 建工建材用化学助剂生产线，SCX001 生产/反应单元 MF0022 反应釜（器） 化学合成 挥发性有机物 有组织 TA001 尾气处理设施 一级纯水喷淋+一级碱喷淋+除雾干燥+活性炭吸附 90 是 DA001 废气排放口 是 一般排放口 特征污染因子：醚类、巯基丙酸 化学合成 丙烯酸 有组织 TA001 尾气处理设施 一级纯水喷淋+一级碱喷淋+除雾干燥+活性炭吸附 90 是 DA001 废气排放口 是 一般排放口 化学合成 臭气浓度 有组织 TA001 尾气处理设施 一级纯水喷淋+一级碱喷淋+除雾干燥+活性炭吸附 90 是 DA001 废气排放口 是 一般排放口 巯基丙酸、巨臭 7 建工建材用化学助剂生产线，SCX001 生产/反应单元 MF0018 反应釜（器） 化学合成 挥发性有机物 有组织 TA001 尾气处理设施 一级纯水喷淋+一级碱喷淋+除雾干燥+活性炭吸附 90 是 DA001 废气排放口 是 一般排放口 化学合成 丙烯酸 有组织 TA001 尾气处理设施 一级纯水喷淋+一级碱喷淋+除雾干燥+活性炭吸附 90 是 DA001 废气排放口 是 一般排放口 化学合成 臭气浓度 有组织 TA001 尾气处理设施 一级纯水喷淋+一级碱喷淋+除雾干燥+活性炭吸附 90 是 DA001 废气排放口 是 一般排放口 8 建工建材用化学助剂生产线，SCX001 生产/反应单元 MF0017 反应釜（器） 化学合成 挥发性有机物 有组织 TA001 尾气处理设施 一级纯水喷淋+一级碱喷淋+除雾干燥+活性炭吸附 90 是 DA001 废气排放口 是 一般排放口 化学合成 丙烯酸 有组织 TA001 尾气处理设施 一级纯水喷淋+一级碱喷淋+除雾干燥+活性炭吸附 90 是 DA001 废气排放口 是 一般排放口 化学合成 臭气浓度 有组织 TA001 尾气处理设施 一级纯水喷淋+一级碱喷淋+除雾干燥+活性炭吸附 90 是 DA001 废气排放口 是 一般排放口 9 建工建材用化学助剂生产线，SCX001 生产/反应单元 MF0021 反应釜（器） 化学合成 挥发性有机物 有组织 TA001 尾气处理设施 一级纯水喷淋+一级碱喷淋+除雾干燥+活性炭吸附 90 是 DA001 废气排放口 是 一般排放口 化学合成 丙烯酸 有组织 TA001 尾气处理设施 一级纯水喷淋+一级碱喷淋+除雾干燥+活性炭吸附 90 是 DA001 废气排放口 是 一般排放口 化学合成 臭气浓度 有组织 TA001 尾气处理设施 一级纯水喷淋+一级碱喷淋+除雾干燥+活性炭吸附 90 是 DA001 废气排放口 是 一般排放口 10 建工建材用化学助剂生产线，SCX001 生产/反应单元 MF0020 反应釜（器） 化学合成 挥发性有机物 有组织 TA001 尾气处理设施 一级纯水喷淋+一级碱喷淋+除雾干燥+活性炭吸附 90 是 DA001 废气排放口 是 一般排放口 特征因子：巯基丙酸、醚类 化学合成 丙烯酸 有组织 TA001 尾气处理设施 一级纯水喷淋+一级碱喷淋+除雾干燥+活性炭吸附 90 是 DA001 废气排放口 是 一般排放口 化学合成 臭气浓度 有组织 TA001 尾气处理设施 一级纯水喷淋+一级碱喷淋+除雾干燥+活性炭吸附 90 是 DA001 废气排放口 是 一般排放口 巯基丙酸：巨臭 11 建工建材用化学助剂生产线，SCX001 原料预处理/制备单元 MF0005 高位罐 A料滴加 丙烯酸 有组织 TA001 尾气处理设施 一级纯水喷淋+一级碱喷淋+除雾干燥+活性炭吸附 90 是 DA001 废气排放口 是 一般排放口 12 建工建材用化学助剂生产线，SCX001 原料预处理/制备单元 MF0006 高位罐 A料滴加 丙烯酸 有组织 TA001 尾气处理设施 一级纯水喷淋+一级碱喷淋+除雾干燥+活性炭吸附 90 是 DA001 废气排放口 是 一般排放口 13 建工建材用化学助剂生产线，SCX001 原料预处理/制备单元 MF0007 高位罐 A料滴加 丙烯酸 有组织 TA001 尾气处理设施 一级纯水喷淋+一级碱喷淋+除雾干燥+活性炭吸附 90 是 DA001 废气排放口 是 一般排放口 14 建工建材用化学助剂生产线，SCX001 原料预处理/制备单元 MF0008 高位罐 A料滴加 丙烯酸 有组织 TA001 尾气处理设施 一级纯水喷淋+一级碱喷淋+除雾干燥+活性炭吸附 90 是 DA001 废气排放口 是 一般排放口 15 建工建材用化学助剂生产线，SCX001 原料预处理/制备单元 MF0010 高位罐 A料滴加 丙烯酸 有组织 TA001 尾气处理设施 一级纯水喷淋+一级碱喷淋+除雾干燥+活性炭吸附 90 是 DA001 废气排放口 是 一般排放口 16 建工建材用化学助剂生产线，SCX001 原料预处理/制备单元 MF0010 高位罐 A料滴加 丙烯酸 有组织 TA001 尾气处理设施 一级纯水喷淋+一级碱喷淋+除雾干燥+活性炭吸附 90 是 DA001 废气排放口 是 一般排放口 17 建工建材用化学助剂生产线，SCX001 原料预处理/制备单元 MF0011 高位罐 B料滴加 挥发性有机物 有组织 TA001 尾气处理设施 一级纯水喷淋+一级碱喷淋+除雾干燥+活性炭吸附 90 是 DA001 废气排放口 是 一般排放口 特征因子：巯基丙酸 18 建工建材用化学助剂生产线，SCX001 原料预处理/制备单元 MF0012 高位罐 B料滴加 挥发性有机物 有组织 TA001 尾气处理设施 一级纯水喷淋+一级碱喷淋+除雾干燥+活性炭吸附 90 是 DA001 废气排放口 是 一般排放口 特征因子：巯基丙酸 19 建工建材用化学助剂生产线，SCX001 原料预处理/制备单元 MF0013 高位罐 B料滴加 挥发性有机物 有组织 TA001 尾气处理设施 一级纯水喷淋+一级碱喷淋+除雾干燥+活性炭吸附 90 是 DA001 废气排放口 是 一般排放口 特征因子：巯基丙酸 20 建工建材用化学助剂生产线，SCX001 原料预处理/制备单元 MF0014 高位罐 B料滴加 挥发性有机物 有组织 TA001 尾气处理设施 一级纯水喷淋+一级碱喷淋+除雾干燥+活性炭吸附 90 是 DA001 废气排放口 是 一般排放口 特征因子：巯基丙酸 21 建工建材用化学助剂生产线，SCX001 原料预处理/制备单元 MF0015 高位罐 B料滴加 挥发性有机物 有组织 TA001 尾气处理设施 一级纯水喷淋+一级碱喷淋+除雾干燥+活性炭吸附 90 是 DA001 废气排放口 是 一般排放口 特征因子：巯基丙酸 22 建工建材用化学助剂生产线，SCX001 原料预处理/制备单元 MF0016 高位罐 B料滴加 挥发性有机物 有组织 TA001 尾气处理设施 一级纯水喷淋+一级碱喷淋+除雾干燥+活性炭吸附 90 是 DA001 废气排放口 是 一般排放口 特征因子：巯基丙酸 23 建工建材用化学助剂生产线，SCX001 生产/反应单元 MF0023 复配罐 复配 挥发性有机物 有组织 TA001 尾气处理设施 一级纯水喷淋+一级碱喷淋+除雾干燥+活性炭吸附 90 是 DA001 废气排放口 是 一般排放口 24 建工建材用化学助剂生产线，mg/Nm3 公用单元 MF0048 1#仓库 原料贮存 挥发性有机物 无组织 25 建工建材用化学助剂生产线，SCX001 公用单元 MF0083 成品储罐 原料贮存 挥发性有机物 无组织 26 建工建材用化学助剂生产线，SCX001 公用单元 MF0084 成品储罐 原料贮存 挥发性有机物 无组织 27 建工建材用化学助剂生产线，SCX001 原料预处理/制备单元 MF0005 高位罐 A料滴加 挥发性有机物 有组织 TA001 尾气处理设施 一级纯水喷淋+一级碱喷淋+除雾干燥+活性炭吸附 90 是 DA001 废气排放口 是 一般排放口 28 建工建材用化学助剂生产线，SCX001 原料预处理/制备单元 MF0006 高位罐 A料滴加 挥发性有机物 有组织 TA001 尾气处理设施 一级纯水喷淋+一级碱喷淋+除雾干燥+活性炭吸附 90 是 DA001 废气排放口 是 一般排放口 29 建工建材用化学助剂生产线，SCX001 原料预处理/制备单元 MF0007 高位罐 A料滴加 挥发性有机物 有组织 TA001 尾气处理设施 一级纯水喷淋+一级碱喷淋+除雾干燥+活性炭吸附 90 是 DA001 废气排放口 是 一般排放口 30 建工建材用化学助剂生产线，mg/Nm3 公用单元 MF0048 1#仓库 原料贮存 臭气浓度 无组织 巯基丙酸、巨臭 31 建工建材用化学助剂生产线，SCX001 公用单元 MF0048 1#仓库 原料贮存 挥发性有机物 无组织 32 建工建材用化学助剂生产线，SCX001 生产/反应单元 MF0024 复配罐 复配 挥发性有机物 有组织 TA001 尾气处理设施 一级纯水喷淋+一级碱喷淋+除雾干燥+活性炭吸附 90 是 DA001 废气排放口 是 一般排放口 33 建工建材用化学助剂生产线，SCX001 生产/反应单元 MF0025 复配罐 复配 挥发性有机物 有组织 TA001 尾气处理设施 一级纯水喷淋+一级碱喷淋+除雾干燥+活性炭吸附 90 是 DA001 废气排放口 是 一般排放口 34 建工建材用化学助剂生产线，SCX001 公用单元 MF0026 聚醚储罐 原料贮存 挥发性有机物 有组织 TA001 尾气处理设施 一级纯水喷淋+一级碱喷淋+除雾干燥+活性炭吸附 90 是 DA001 废气排放口 是 一般排放口 特征污染因子：醚类 35 建工建材用化学助剂生产线，SCX001 公用单元 MF0044 成品储罐 原料贮存 挥发性有机物 无组织 36 建工建材用化学助剂生产线，SCX001 公用单元 MF0028 聚醚储罐 原料贮存 挥发性有机物 有组织 TA001 尾气处理设施 一级纯水喷淋+一级碱喷淋+除雾干燥+活性炭吸附 90 是 DA001 废气排放口 是 一般排放口 37 建工建材用化学助剂生产线，SCX001 公用单元 MF0034 母液储罐 原料贮存 挥发性有机物 无组织 38 建工建材用化学助剂生产线，SCX001 公用单元 MF0027 聚醚储罐 原料贮存 挥发性有机物 有组织 TA001 尾气处理设施 一级纯水喷淋+一级碱喷淋+除雾干燥+活性炭吸附 90 是 DA001 废气排放口 是 一般排放口 39 建工建材用化学助剂生产线，SCX001 公用单元 MF0038 母液储罐 原料贮存 挥发性有机物 无组织 40 建工建材用化学助剂生产线，SCX001 公用单元 MF0029 聚醚储罐 原料贮存 挥发性有机物 有组织 TA001 尾气处理设施 一级纯水喷淋+一级碱喷淋+除雾干燥+活性炭吸附 90 是 DA001 废气排放口 是 一般排放口 41 建工建材用化学助剂生产线，SCX001 公用单元 MF0030 丙烯酸储罐 原料贮存 丙烯酸 无组织 埋地储罐 原料贮存 挥发性有机物 无组织 42 建工建材用化学助剂生产线，SCX001 公用单元 MF0041 母液储罐 原料贮存 挥发性有机物 无组织 43 建工建材用化学助剂生产线，SCX001 公用单元 MF0031 丙烯酸储罐 原料贮存 丙烯酸 无组织 埋地储罐 原料贮存 挥发性有机物 无组织 44 建工建材用化学助剂生产线，SCX001 公用单元 MF0040 母液储罐 原料贮存 挥发性有机物 无组织 45 建工建材用化学助剂生产线，SCX001 公用单元 MF0042 母液储罐 原料贮存 挥发性有机物 无组织 46 建工建材用化学助剂生产线，SCX001 公用单元 MF0047 成品储罐 原料贮存 挥发性有机物 无组织 47 建工建材用化学助剂生产线，SCX001 公用单元 MF0039 母液储罐 原料贮存 挥发性有机物 无组织 48 建工建材用化学助剂生产线，SCX001 公用单元 MF0043 母液储罐 原料贮存 挥发性有机物 无组织 49 建工建材用化学助剂生产线，SCX001 公用单元 MF0035 母液储罐 原料贮存 挥发性有机物 无组织 50 建工建材用化学助剂生产线，SCX001 公用单元 MF0046 成品储罐 原料贮存 挥发性有机物 无组织 51 建工建材用化学助剂生产线，SCX001 公用单元 MF0036 母液储罐 原料贮存 挥发性有机物 无组织 52 建工建材用化学助剂生产线，SCX001 公用单元 MF0037 母液储罐 原料贮存 挥发性有机物 无组织 53 建工建材用化学助剂生产线，SCX001 公用单元 MF0045 成品储罐 原料贮存 挥发性有机物 无组织 |

表21  废水类别、污染物及污染治理设施信息表

| 序号 | 生产线类型及编号 | 废水类别（1） | 污染物种类（2） | 污染治理设施 | 排放去向 | 排放方式 | 排放规律（4） | 排放口编号（6） | 排放口名称 | 排放口设置是否符合要求（7） | 排放口类型 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 污染治理设施编号 | 污染治理设施名称（5） | 污染治理设施工艺 | 设计处理水量（t/h） | 是否为可行技术 | 污染治理设施其他信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 建工建材用化学助剂生产线，SCX001 生活废水 氨氮（NH3-N）,pH值,动植物油,悬浮物,化学需氧量,总磷（以P计）,五日生化需氧量 TW001 生活污水处理设施 隔油池+化粪池 6 是 工业废水集中处理厂 间接排放 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放 DW001 废水总排口 是 一般排放口-总排口 2 建工建材用化学助剂生产线，SCX001 生产废水 氨氮（NH3-N）,pH值,表面活性剂,化学需氧量,总磷（以P计）,五日生化需氧量,丙烯酸,石油类 TW002 生产废水治理设施 调节+气浮+缺氧+接触氧化池 2 是 工业废水集中处理厂 间接排放 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放 DW001 废水总排口 是 一般排放口-总排口 |

### （四）排污权使用和交易信息

/

注：如发生排污权交易，需要载明；如果未发生交易，无需载明。

## 十、补充登记信息

其他需要说明的信息

## 十一、附图和附件

图1 生产工艺流程图

图2  生产厂区总平面布置图

图3  监测点位示意图

排污许可编码对照表

1 生产设施编码对照表

生产设施许可编号 生产设施企业内部编号 生产设施名称 主要生产单元名称 主要工艺名称 MF0001 MF0001 配料罐（槽） 原料预处理/制备单元 计量配比 MF0002 MF0002 配料罐（槽） 原料预处理/制备单元 计量配比 MF0003 MF0003 配料罐（槽） 原料预处理/制备单元 计量配比 MF0004 MF0004 配料罐（槽） 原料预处理/制备单元 计量配比 MF0005 MF0068 高位罐 原料预处理/制备单元 计量配比 MF0006 MF0069 高位罐 原料预处理/制备单元 计量配比 MF0007 MF0070 高位罐 原料预处理/制备单元 计量配比 MF0008 MF0071 高位罐 原料预处理/制备单元 计量配比 MF0009 MF0072 高位罐 原料预处理/制备单元 计量配比 MF0010 MF0073 高位罐 原料预处理/制备单元 计量配比 MF0011 MF0074 高位罐 原料预处理/制备单元 计量配比 MF0012 MF0075 高位罐 原料预处理/制备单元 计量配比 MF0013 MF0076 高位罐 原料预处理/制备单元 计量配比 MF0014 MF0077 高位罐 原料预处理/制备单元 计量配比 MF0015 MF0078 高位罐 原料预处理/制备单元 计量配比 MF0016 MF0079 高位罐 原料预处理/制备单元 计量配比 MF0017 MF0005 反应釜（器） 生产/反应单元 聚合 MF0018 MF0006 反应釜（器） 生产/反应单元 聚合 MF0019 MF0007 反应釜（器） 生产/反应单元 聚合 MF0020 MF0008 反应釜（器） 生产/反应单元 聚合 MF0021 MF0009 反应釜（器） 生产/反应单元 聚合 MF0022 MF0010 反应釜（器） 生产/反应单元 聚合 MF0023 MF0012 复配罐 生产/反应单元 复配 MF0024 MF0013 复配罐 生产/反应单元 复配 MF0025 MF0014 复配罐 生产/反应单元 复配 MF0026 MF0015 聚醚储罐 公用单元 贮存 MF0027 MF0016 聚醚储罐 公用单元 贮存 MF0028 MF0017 聚醚储罐 公用单元 贮存 MF0029 MF0018 聚醚储罐 公用单元 贮存 MF0030 MF0019 丙烯酸储罐 公用单元 贮存 MF0031 MF0020 丙烯酸储罐 公用单元 贮存 MF0032 MF0021 液碱储罐 公用单元 贮存 MF0033 MF0022 液碱储罐 公用单元 贮存 MF0034 MF0023 母液储罐 公用单元 贮存 MF0035 MF0024 母液储罐 公用单元 贮存 MF0036 MF0025 母液储罐 公用单元 贮存 MF0037 MF0026 母液储罐 公用单元 贮存 MF0038 MF0027 母液储罐 公用单元 贮存 MF0039 MF0028 母液储罐 公用单元 贮存 MF0040 MF0030 母液储罐 公用单元 贮存 MF0041 MF0031 母液储罐 公用单元 贮存 MF0042 MF0032 母液储罐 公用单元 贮存 MF0043 MF0033 母液储罐 公用单元 贮存 MF0044 MF0034 成品储罐 公用单元 贮存 MF0045 MF0035 成品储罐 公用单元 贮存 MF0046 MF0036 成品储罐 公用单元 贮存 MF0047 MF0037 成品储罐 公用单元 贮存 MF0048 MF0080 1#仓库 公用单元 贮存 MF0049 MF0081 2#仓库 公用单元 贮存 MF0050 MF0082 3#仓库 公用单元 贮存 MF0051 MF0083 五金仓库 公用单元 贮存 MF0052 MF0038 离子交换器 公用单元 软水制备 MF0053 MF0039 废气处理设施（一级纯水喷淋+一级碱喷淋+除雾+活性炭吸附） 公用单元 废气处理 MF0054 MF0040 冷冻机组 公用单元 制冷 MF0055 MF0041 母液出料泵 公用单元 输送 MF0056 MF0042 母液出料泵 公用单元 输送 MF0057 MF0043 母液装车泵 公用单元 输送 MF0058 MF0044 母液装车泵 公用单元 输送 MF0059 MF0046 纯水泵 公用单元 输送 MF0060 MF0047 纯水泵 公用单元 输送 MF0061 MF0048 丙烯酸泵 公用单元 输送 MF0062 MF0049 丙烯酸泵 公用单元 输送 MF0063 MF0050 液碱泵 公用单元 输送 MF0064 MF0051 液碱泵 公用单元 输送 MF0065 MF0052 液碱泵 公用单元 输送 MF0066 MF0053 液碱泵 公用单元 输送 MF0067 MF0054 反应釜出料泵 公用单元 输送 MF0068 MF0055 反应釜出料泵 公用单元 输送 MF0069 MF0056 聚醚泵 公用单元 输送 MF0070 MF0057 聚醚泵 公用单元 输送 MF0071 MF0058 聚醚泵 公用单元 输送 MF0072 MF0059 聚醚泵 公用单元 输送 MF0073 MF0060 成品泵 公用单元 输送 MF0074 MF0061 成品泵 公用单元 输送 MF0075 MF0062 反应釜循环泵 公用单元 输送 MF0076 MF0063 反应釜循环泵 公用单元 输送 MF0077 MF0064 反应釜循环泵 公用单元 输送 MF0078 MF0065 产品输送泵 公用单元 输送 MF0079 MF0066 原水输送泵 公用单元 输送 MF0080 MF0067 原水输送泵 公用单元 输送 MF0081 MF0045 板式换热器 成品单元 换热 MF0083 MF0084 成品储罐 公用单元 贮存 MF0084 MF0085 成品储罐 公用单元 贮存

2.1 废气污染治理设施编码对照表

污染治理设施许可编号 污染治理设施企业内部编号 污染治理设施名称 污染治理设施工艺 TA001 TA001 其他 一级纯水喷淋+一级碱喷淋+除雾干燥+活性炭 TA001 TA001 尾气处理设施 一级纯水喷淋+一级碱喷淋+除雾干燥+活性炭 TA001 TA001 尾气处理设施 一级纯水喷淋+一级碱喷淋+除雾干燥+活性炭吸附 TA001 TA001 尾气处理装置 一级纯水喷淋+一级碱喷淋+除雾干燥+活性炭吸附

2.2 废水污染治理设施编码对照表

污染治理设施许可编号 污染治理设施企业内部编号 污染治理设施名称 污染治理设施工艺 TW001 TW001 生活污水处理设施 隔油池+化粪池 TW002 TW002 生产废水治理设施 调节+气浮+缺氧+接触氧化池

3.1 废气排放口编码对照表

排放口许可编号 排放口企业内部编号 排放口名称 排放口类型 DA001 DA001 废气排放口 一般排放口

3.2 废水排放口编码对照表

排放口许可编号 排放口企业内部编号 排放口名称 排放口类型 DW001 DW001 废水总排口 一般排放口-总排口 DW002 YS001 雨水排放口 雨水排放口

4无组织排放编码对照表

无组织排放许可编号 无组织排放企业内部编号 产污环节 MF0030 MF0019 原料贮存 MF0031 MF0020 原料贮存 MF0034 MF0023 原料贮存 MF0035 MF0024 原料贮存 MF0036 MF0025 原料贮存 MF0037 MF0026 原料贮存 MF0038 MF0027 原料贮存 MF0039 MF0028 原料贮存 MF0040 MF0030 原料贮存 MF0041 MF0031 原料贮存 MF0042 MF0032 原料贮存 MF0043 MF0033 原料贮存 MF0044 MF0034 原料贮存 MF0045 MF0035 原料贮存 MF0046 MF0036 原料贮存 MF0047 MF0037 原料贮存 MF0048 MF0080 原料贮存 MF0082 厂区内 生产、贮存 MF0083 MF0084 原料贮存 MF0084 MF0085 原料贮存